# Załącznik nr 3 do SIWZ

# Kosztorys ofertowy

# Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Remont statku

# Czesław II celem odnowienia klasy PRS, znak postępowania: NZ-NT/ I/PN/11/13

…………. Dnia ……….

Kosztorys ofertowy na remont odnowienia klasy statku m/s Czesław II w roku 2013 wykonany dla zakresu prac wyszczególnionych w specyfikacji remontowej Zamawiającego z dnia 2013-05-14

CZĘŚC POKŁADOWA

| Lp | Rodzaj pracy | Cena | Cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokowanie i wodowanie statku, postój na doku, ew. obsługa holownikiem. |  | X |
| 2 | Podłączenie energii elektrycznej i wody, zabezpieczenie komunikacji statek – ląd, |  | X |
| 3 | Cały kadłub z zewnątrz (łącznie z nadburciem) umyć myjką ciśnieniową – 300m². |  | X |
| 4 | Postawić niezbędną ilość rusztowań wokół statku. |  | X |
| 5* | Pomiary grubości poszycia kadłuba: 200pkt. pomiarowych. Podać cenę jednostkową za 1 punkt pomiarowy. |  |  |
| 6* | Wymiana anod cynkowych 50kg cynku. Podać cenę jednostkowa za 1kg cynku. |  |  |
| 7* | Odtłuścić piaskować omiatająco malować 3 warstwy (zgodnie z technologią producenta farb) 150m² powierzchni części podwodnej. Uwaga: wszystkie niezbędne do całego remontu farby dostarczy wykonawca remontu. Podać cenę jednostkowa za 1m² trzykrotnego wymalowania. |  |  |
| 8* | Burty i falszburty – oczyszczenie złuszczeń na powierzchni10m² z 3-warstwym malowaniem, wymalowanie całości 1-warstwa 100m². Podać cenę jednostkową za 1m² oczyszczenia i trzykrotnego wymalowania. |  |  |
| 9 | Kieszenie szczotek systemu Lamora: demontaż / montaż szczotek szt.2, piaskowanie i malowanie 20m² - 4 warstwy (zgodnie z technologią producenta farb). |  | X |
| 10 | Łańcuch kotwiczny (175mb x 17,5mm) i kotwica: oczyszczenie złuszczeń, malowanie (zgodnie z technologią producenta farb). |  | X |
| 11 | Komora łańcuchowa : piaskowanie i malowanie 0,5m³ (zgodnie z technologią producenta farb). |  | X |
| 12 | Zęza pod pomieszczeniami mieszkalnymi i zbiornik fekalii (z zewnątrz): 6m² - oczyścić z rdzy odtłuścić malować 3 warstwy. |  | X |
| 13 | Zbiornik wody pitnej V=6,2m³ oczyścić, uzupełnić wymalowania w miejscach wyłuszczeń farby, przeprowadzić dezynfekcję, zamówić badania wody przez Sanepid i przedstawić pozytywne wyniki badania. Wymienić wodowskaz szklany. |  | X |
| 14 | Kieszenie Lamora – wymiana zużytych sworzni zawiasów: średnica ~Ø25 szt.4 (stal nierdzewna), tulejowanie gniazd sworzni szt.4 |  | X |
| 15 | Wymiana rurociągów hydraulicznych w kieszeniach Lamora na nierdzewne Ø12: 1150mm szt.2; 1000mm szt.2; 900mm szt.2. |  | X |
| 16 | Wykonanie i wymiana głównego rurociągu systemu zraszającego p-poż., (łączone spawaniem odcinki rur Ø1˝ ÷ Ø2˝ 60mb). Wykonanie i wspawanie nowych gniazd tryskaczy szt.44. Wkręcenie starych tryskaczy w gniazda, montaż nowego rurociągu. |  | X |
| 17* | Wymiana wykładzin PCV na mostku, schodniach, korytarzach i w messie (ewentualne miejscowe uzupełnienia ubytków wylewki betonowej) – 25m². Wymiana listew przypodłogowych – 60mb (materiał listew do uzgodnienia). Podać cenę jednostkową dostawy i wymiany 1m² wykładziny. |  |  |
| 18* | Wymiana wykładzin dywanowych w kabinach 25m². Wymiana listew przypodłogowych – 60mb (materiał listew do uzgodnienia). Podać cenę jednostkową dostawy i wymiany 1m² wykładziny. |  |  |
| 19 | Regulacja wychylania manetek obciążenia silników głównych na mostku. |  | X |
| 20 | Wymiana odbojnicy drewnianej statku (buk nasycony konserwantami) PB i LB: 15szt. odcinków o wymiarach 15x20x100cm. |  | X |
| 21 | Przegląd i mycie zbiorników: fekaliów 1,22m³ i ścieków szarych 1,29m³ |  | X |
| 22 | Wymiana odciągów stalowych (Ø6 ÷ 7mm) masztu statkowego ze ściągaczami i izolatorami: szt.4 (4 i 6mb). |  | X |
| 23 | Remont, docieranie wykonanie próby szczelności zaworów kieszeni Lamora szt.2 (butterfly ND 300 NP10). |  | X |

CZĘŚĆ MASZYNOWA

| Lp | Rodzaj pracy | Cena | Cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linie wałów szt.2 (każdy wał łożyskowany w dwóch łożyskach z bieżnią gumową). a. Zdjąć śruby napędowe, zdemontować wały i przeprowadzić badanie stożków na mikropęknięcia szt.2. - Sprawdzić bicie wałów na czopach łożyskowych i stożkach. b. Tuleje ślizgowe brązowe wałów (w miejscach współpracujących z łożyskami gumowymi): szt.2 o wymiarach Ø zewnętrzne= 146 L=300mm szt.2 o wymiarach Ø zewnętrzne= 154 L=380mm - zdjąć tuleje brązowe z wałów, wykonać nowe i zamontować. Uzupełnić laminowanie wałów. c. Zamontować wały. Wykonać wymagane przez PRS pomiary łożyskowania wałów w łożyskach gumowych. - Zamontować śruby napędowe. Wykonać pomiary przesunięcia i załamania wałów. - wymienić szczeliwo w dławicach sznurowych wałów szt.2 (Niezbędne centrowanie wałów z silnikami. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyłek może zaistnieć konieczność wylewania posadowienia pod łapy silników.) |  | X |
| 2* | . Łożyska z bieżnią gumową w obu pochwach wałów (4 łożyska): demontaż łożysk, wylanie nowych bieżni gumowych, ponowny montaż. Podać cenę jednostkową za wylanie i wymianę jednego łożyska. |  |  |
| 3 | Linie sterów - pomierzyć centryczność ustawienia śrub w dyszach Corta szt.2. - zdemontować zestawy sterowe (obrotowe dysze Corta) szt.2. - wykonać pomiary luzów linii steru (czop – tuleja LiPB) w łożyskach dolnych i górnych. - stery zmontować. |  | X |
| 4 | Kingstony szt.2 (denny i burtowy) – zdemontować i oczyścić siatki. Oczyścić i pomalować skrzynie, sprawdzić cynki, zamontować siatki. |  | X |
| 5* | Zawory denne i przyburtowe: zawór Ø 120 - szt.8 zawór Ø 80 - szt.2 zawór Ø 65 - szt.8 zawór Ø 15 - szt.2 Demontaż, regeneracja zaworów, sprawdzenie szczelności, montaż. Podać cenę jednostkową za przegląd jednego zaworu z każdej średnicy. |  |  |
| 6 | Silnik Główny SWW 680/195 – DELFIN szt.2 a. demontaż głowic cylindrowych (głowice 2x6 układów) szt.2: docieranie i sprawdzenie szczelności zaworów ssących i wydechowych, pomiary tulei cyl. niwelacja karbów komór spalania. Montaż. Wymiana oleju i filtrów w silnikach i w przekładniach szt.2. Wykonać regulację silników. b. Sprawdzenie pomp wtryskowych na stanowisku prób szt.2. Wymiana oleju montaż. c. przegląd i regeneracja wtryskiwaczy szt.12 d. regulacja luzów zaworowych 12 ukł. e. przegląd pompy mody morskiej chłodzenia SG PB. f. przekładnia redukcyjna SR-16,5 szt.2 Sprawdzić zużycie zazębienia i sprzęgieł. |  | X |
| 7 | Silnik Pomocniczy SWW 266/E S2 ANDORIA szt.2 a. demontaż pokryw, regeneracja wtryskiwaczy szt.8 b. regulacja luzów zaworowych 8 ukł. c. na SP LB dorobić nowy króciec wody chłodzącej słodkiej (odcinek między zb. Kompensacyjnym a chłodnicą) Ø 48 dł. 300mm. d. na SP LB dorobić dolot do pompy wody morskiej, odcinek rury Ø 45 dł. 600mm (na wzór z instalacji SP PB). e. króćce rur z pkt.c i pkt.d są łączone wężami gumowymi zbrojonymi na opaski zaciskowe. Wymienić na nowe – dł.30mm szt.2. |  | X |
| 8 | Przegląd i regeneracja zaworów odcinających dolot wody morskiej do SP LiPB szt.2 (zawory grzybkowe na rurociągu Ø 55). |  | X |
| 9 | Przegląd i naprawa pompy wody sanitarnej SK 0459A- podającej ze zbiornika do hydroforu. |  | X |
| 10 | Przegląd i naprawa pompy wody morskiej SK 0459A systemu chłodzenia sprężarki powietrza. |  | X |
| 11 | Butle sprężonego powietrza szt.2 (pojemność: 0,1m³ i 0,05m³ ciśnienie p=28atm ): Wykonać przegląd wewnętrzny butli dla PRS. Zawory w głowicach i odwadniające szt.8 dotrzeć, zdać szczelność zbiorników, wyregulować zawory bezpieczeństwa. |  | X |
| 12 | Regeneracja i regulacja zaworów bezpieczeństwa na sprężarce powietrza. Zawory szt2 |  | X |
| 13 | Remont pompy zenzowej wirowej typ. 25WZB wydajność 25m³/godz. Wymiana zużytych części. Testy poprawności zasysania i wydajności. |  | X |
| 14 | Podgrzewacz (bojler) elektryczny wody sanitarnej typ. WS-80ltr.; 230V – wymiana (bojler dostarczy wykonawca remontu). |  | X |
| 15 | Wykonać i zamontować nowe skrzynki elektryczne na pokładzie (stalowe, wg. wzoru, wymiar 330x500x180mm) - szt.2 |  | X |
| 16 | Instalacja elektryczna: a. wykonać megaatest i usunąć niskie stany izolacji. b. wykonać przegląd i czyszczenie prądnic szt.2. typ. GCPf84c/10 45KVA; 65A synchroniczne 400V. c. czyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego oraz zamocowań akumulatorów szt.14 (12V / 160Ah) d. wykonać przegląd, sprawdzenie połączeń i konserwację: GTR typ. RG 821 B1B (380V; 220V; =24V) – 3 pola oraz pulpit manewrowo – kontrolny W1 i W2 typ. SN 821 B1B (220V i 24V). |  | X |
| Σ | Suma: CZĘŚĆ POKŁADOWA + CZĘŚĆ MASZYNOWA |  | X |

Uwaga:

-  w punktach których numery oznaczone są „* „ wymagana jest wycena jednostkowa.

# Załącznik nr 4 do SIWZ

# Oświadczenie

o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

.....................................................................................................................................................

składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

# Remont statku Czesław II celem odnowienia klasy PRS,

# znak postępowania: NZ-NT/ I/PN/11/13

Oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

Załącznik nr 5 do SIWZ

# Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w      art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                  (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

.....................................................................................................................................................

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

# Remont statku Czesław II celem odnowienia klasy PRS,

# znak postępowania: NZ-NT/ I/PN/11/13

Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24    ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., ost. zm: Dz.U. z 2012 r. poz. 1271)

Ja/My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

# Remont statku Czesław II celem odnowienia klasy PRS,

# znak postępowania: NZ-NT/ I/PN/11/13

1. Oświadczam/my, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) */.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

2.  Oświadczam/my, że należymy do grupy kapitałowej . Do tej samej grupy

kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą niżej wymienione podmioty */:

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

/ nazwa i adres/

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

*/ niepotrzebne skreślić. Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi wybrać pkt 1 lub pkt 2

Załącznik nr 7 do SIWZ

formularz oferty

|  |  | Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ul. Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia |
| --- | --- | --- |

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie

My niżej podpisani (imię i nazwisko):……………………………………………………………..

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy: …………..……………………..…………………

…………………………………………………………………………………….…………………

( Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

……………………………….……………………………………………………………..………

tel:………………………………..……fax do korespondencji: ……..…..………………………

e-mail do korespondencji: ………………………………………………………………………….

adres strony internetowej Wykonawcy: …………………………………………………………….

Powiat: ………………………………………. Województwo:………...………………….………..

NIP…………………………………..…….REGON………………………………………………..

składamy ofertę

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

# Remont statku Czesław II celem odnowienia klasy PRS,

# znak postępowania: NZ-NT/ I/PN/11/13

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji remontowej ( załącznik nr 1 do SIWZ) za cenę brutto…………………………………………….zł

słownie: …………………………zł

w tym podatek VAT w stawce 0 %

- Zamówienie wykonamy w terminie od 21.08.2013 r.  do 30.09.2013 r.,  tj. zgodnie z wymaganiem określonym w rozdziale VIII SIWZ i § 2 ust 2.1. wzoru umowy ( załącznik nr 2 do SIWZ).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty i elementy składające się na należyte i zgodne obowiązującymi przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie później niż do końca okresu związania ofertą.

- Oświadczamy, że :

  - - przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie *)

  - - podwykonawcom powierzymy wykonanie niżej wymienionych części zamówienia*):  (należy wymienić zakres prac lub czynności)

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

- Niniejszą ofertę składamy we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*)

- Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadcza/my, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień składania ofert oraz że ponosimy pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.zm).

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:

|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ………………………………………… |  | ………………………………………. |
|  | …………………………………………. |  | ……………………………………….. |
|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
|  | ………………………………………… |  | ………………………………………. |
|  | …………………………………………. |  | ……………………………………….. |

Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

| …………………… Miejscowość, data | ………………………………………………………………………… czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu |
| --- | --- |

-------------------------------

*/ niepotrzebne skreślić – w pkt 7 i 8 Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi dokonać odpowiednich skreśleń

# Footnotes

Treść art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów udostępniono w załączniku nr 9 do SIWZ

Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, będzie przekazywał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje.

Należy wskazać adres e-mail (poczty elektronicznej), na który Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, będzie przekazywał drogą elektroniczną oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje.

Pouczenie- wyciąg z Kodeksu karnego:

Art. 297. Kodeksu karnego: § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego [..] zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.