Znak sprawy: NZ-ET/II/ PN/03/16                                                      						  Załącznik nr 1 do SIWZ

uwzględniający zmianę SIWZ nr 1, która dotyczyła poz. III.11, IV.3, IV.17 Tabeli.

………………………………….

/Pieczęć adresowa Wykonawcy /

|  |  | Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ul. Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia |
| --- | --- | --- |

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Remont statku  m/s Kapitan Poinc dla IV odnowienia klasy, znak postępowania: NZ-ET/II/ PN/03/16

O  F  E  R  T  A

DANE WYKONAWCY: ( w przypadku podmiotów występujących wspólnie należy wpisać dane podmiotu uprawnionego – pełnomocnika oraz dane Wykonawców występujących wspólnie)

Nazwa i adres Wykonawcy:…

………………………………………….……………… ………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………

tel:……………………………………fax do korespondencji: …………………………

Powiat: ……………………………………. Województwo:…………………………..

NIP………………………………….REGON…………………………………………..

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składam / składamy *)ofertę na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Remont statku  m/s Kapitan Poinc dla IV odnowienia klasy

      - Oświadczam / Oświadczamy *) , że zapoznałem się / zapoznaliśmy się *) ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę / wnosimy*) do niej żadnych zastrzeżeń.

      - Oferuję / oferujemy *) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto ………………..………….........................zł,

słownie              ……………………………………………………………………………...........zł  w tym podatek VAT w stawce 0%.

Cena ta obejmuje wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia wskazanym w SIWZ i  została wyliczona z należytą starannością i stanowi sumę wartości uzyskanych wg poniższego kosztorysu

      - Cena za realizację poszczególnych elementów zamówienia na wykonanie remontu IV odnowienia klasy statku m/s Kapitan Poinc

Uwaga:  wszystkie materiały i części zamienne dostarczy wykonawca remontu, chyba że w specyfikacji remontowej powiedziano inaczej. Poniższe ceny wskazując pełne, kompletne i należyte wykonania prac przywołanych w poniższych pozycjach i opisanych odpowiednio w zał. do siwz.

(Prace określone jako warunkowe zostaną wykonane w zależności od rzeczywistych potrzeb wynikających z technologii prowadzenia remontu.

Statek i dokumentację można oglądać w porcie Gdynia (tylko dla celów ofertowania).

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż na etapie porównania ofert nie żąda złożenia szczegółowych kosztorysów dot. poszczególnych pozycji, jednak zastrzega się, iż w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wyliczenia ceny i zakresu danej pozycji, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie szczegółowych wyjaśnień popartych szczegółowym wyliczeniem.

| Nr | ZAKRES PRAC | UWAGI | Cena w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PRACE OGÓLNE |  |  |
| 1 | Przyjęcie statku do remontu |  |  |
| 2 | Podłączenie wody, telefonu, energii elektrycznej oraz instalacji odbioru fekalii |  |  |
| 3 | W przypadku braku możliwości podłączenia instalacji odbioru fekalii - zabezpieczyć dostępu załodze do toalety i łazienki na okres postoju na doku |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie komunikacji statek - ląd |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie ppoż. statku |  |  |
| 6 | Przekazanie i przechowywanie paliwa na okres remontu na barkę lub do innych zbiorników. |  |  |
| II | PRACE DOKOWE |  |  |
| 1 | Zadokowanie i wydokowanie statku, postój na doku na okres wykonywania prac dokowych; |  |  |
| 2 | Praca pilota i holownika; |  |  |
| 3 | Wymiana poszycia kadłuba w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z zaleceniem PRS ok – 10 m²; |  |  |
| 4 | Konserwacja części podwodnej kadłuba – 1300 m², łącznie z powierzchnią sterów i dysz Corta: |  |  |
|  | 1) Mycie kadłuba hydromonitorem 35 Mpa ; |  |  |
|  | 2) Pomiar grubości kadłuba w części podwodnej, kontynuacja pomiarów przez firmę, która dokonała pomiarów kadłuba w 2016 r, według zaleceń przedstawiciela PRS |  |  |
|  | 3) Piaskowanie kadłuba do S.A. – 2,0 , decyzja po wydokowaniu jednostki – warunkowo po zapoznaniu się ze stanem kadłuba i uzgodnieniu z PRS; | WARUNKOWO |  |
|  | 4) Postawienie niezbędnych rusztowań w zależności od zakresu prac; |  |  |
|  | 5) Malowanie części podwodnej kadłuba 1300 m² łącznie z powierzchnią sterów i dysz Corta. Zakres prac ustalony zostanie po wydokowaniu. Koszt zakupu i dostawy farby oraz nadzoru podczas malowania pokrywa Wykonawca. UWAGA : statek malowany był farbami i zgodnie z technologią firmy International Marine Coatings |  |  |
| 5 | Konserwacja części nadwodnej kadłuba – powierzchnia ok. 350 m² : |  |  |
|  | 1) Mycie kadłuba hydromonitorem 35 Mpa; |  |  |
|  | 2) Piaskowanie kadłuba do S.A. – 2,0 - warunkowo, decyzja po wydokowaniu jednostki i myciu | WARUNKOWO |  |
|  | 3) Postawienie niezbędnych rusztowań; | WARUNKOWO |  |
|  | 4) Malowanie części nadwodnej kadłuba. Zakres prac określony zostanie po wydokowaniu jednostki. Koszt zakupu i dostawy farby oraz nadzoru podczas malowania pokrywa Wykonawca. | WARUNKOWO |  |
| 6 | Malowanie znaków : |  |  |
|  | 1) Znaki zanurzenia 2 x dziób, 2 x rufa; |  |  |
|  | 2) Znak Plimsola LB i PB; |  |  |
|  | 3) Nazwa statku 2 x dziób, 2 x rufa; |  |  |
|  | 4) Oznakowanie steru strumieniowego LB i PB. |  |  |
| 7 | Korki denne i ściekowe: |  |  |
|  | 1) Wykręcić, przedstawić do weryfikacji PRS, oczyścić, zakonserwować, zakręcić i zabezpieczyć – 30 sztuk; |  |  |
|  | 2) Warunkowo, w zależności od decyzji PRS, wykonać i dostarczyć nowe korki,30 szt., wg. wzoru | WARUNKOWO |  |
| 8 | Wymiana anod cynkowych – 64 sztuk o łącznym ciężarze 640 kg: |  |  |
|  | 1) Odpalić zużyte anody; |  |  |
|  | 2) Wykonać nowe – dostarcza Wykonawca: |  |  |
|  | a. typ ZGW 22, rozmieszczone na kadłubie szt. 30, 8 szt. na dyszach, 4 szt. na sterach |  |  |
|  | b. typ ZGW 7R rozmieszczone w skrzyniach kingstonowych szt.10; |  |  |
|  | c. typ ZGW 10R rozmieszczone w tunelu steru strumieniowego szt. 12; |  |  |
|  | 3) Montaż nowych anod na statku, zdanie PRS i Zamawiającemu. |  |  |
| 9 | Konserwacja kotwic (szt. 2 po 1440 kg) i ich łańcuchów, po 15 przęseł (ø 38 mm U2, L=2 x 412,5 mm) szczegółowy zakres prac określony zostanie po inspekcji łańcuchów i kotwic: |  |  |
|  | 1) Zwolnić łańcuchy z zaczepów, opuścić dwie kotwice i dwa łańcuchy do inspekcji PRS; |  |  |
|  | 2) Pomiary grubości ogniw łańcucha kotwicznego; |  |  |
|  | 3) Przełożenie pierwszej szakli łańcucha i odwrotnie - po sprawdzeniu stanu; |  |  |
|  | 4) Spawanie ruchomych rozpórek łańcucha – zdanie przedstawicielowi PRS; |  |  |
|  | 5) Oczyścić łańcuch ze starej farby i korozji – przygotować do malowania; |  |  |
|  | 6) Malowanie łańcuchów. Koszt zakupu i dostawy farby pokrywa Wykonawca. |  |  |
|  | 7) Po zamianie przęsła, zmienić oznakowanie szakli farbą i drutem, montaż łańcuchów kotwicznych na statku. Zdać PRS i Zamawiającemu. |  |  |
| 10 | Skrzynie kingstonowe |  |  |
|  | 1) Demontaż krat wlotowych skrzyń dennych i burtowych – szt. 4; |  |  |
|  | 2) Skrzynie kingstonowe i kraty wlotowe wyczyścić i pomalować - powierzchnia ok. 20 m²; |  |  |
|  | 3) Montaż krat wlotowych; |  |  |
|  | 4) Koszt zakupu i dostawy farby pokrywa Wykonawca. |  |  |
| 11 | Stery – szt. 2 |  |  |
|  | 1) Wykonać pomiar luzów w łożyskach układu zawieszenia zestawu sterowego: |  |  |
|  | a) luz na ogranicznikach trzonów sterowych; |  |  |
|  | b) luz na tulejach wylotowych; |  |  |
|  | c) luz na łożyskach górnych. |  |  |
|  | 2) Warunkowo, w przypadku nadmiernego zużycia łożysk, w uzgodnieniu z przedstawicielem PRS wykonać nowe i wymienić w miejsce nadmiernie zużytych łożysk układu zawieszenia zestawów sterowych. | WARUNKOWO |  |
|  | 3) Demontaż sterów wykonać przed wysunięciem wałów a ponowny ich montaż przeprowadzić po wsunięciu wałów do kadłuba. Sprawdzić działanie sterów w obecności przedstawiciela PRS i Zamawiającego. |  |  |
|  | 4) Dostarczyć i wymienić olej wypełniający komory wewnętrzne sterów. Wykonać próbę szczelności. Zdać PRS i Zamawiającemu. |  |  |
| 12 | Wały śrubowe, śruby o zmiennym skoku „LIPS”, szt. 2 średnica wałów d = 320 mm, łożyska „THORDON”. |  |  |
|  | 1) Wykonać pomiar opadu wału śrubowego w łożyskach rufowych, sprawdzić szczelność uszczelnienia pochwy wału śrubowego oraz wykonać badanie nieniszczące końcówki wału śrubowego. |  |  |
|  | 2) Demontaż śrub napędowych, demontaż płatów, oględziny i wykonanie pomiarów. Sprawdzenie na obecność pęknięć. Naprawa wykazanych usterek, pęknięć oraz montaż płatów śrub napędowych LB i PB – szt. 6. Montaż śrub napędowych PB i LB. |  |  |
|  | 3) Wymiana wszystkich uszczelnień wewnętrznych śrub napędowych. Uszczelnienia dostarcza Wykonawca. |  |  |
|  | 4) Demontaż i montaż zabezpieczenia wyjścia wału śrubowego („rope guard” – prace spawalnicze). |  |  |
|  | 5) Spuszczenie z systemu czynnika smarnego Thore Lube – 3m³ . Nowy czynnik smarny dostarcza Wykonawca. Pojemniki na zużyty czynnik smarny dostarczy Wykonawca. |  |  |
|  | 6) Rozkuplować i przesunąć wały pośrednie, demontaż i montaż pierścieni dystansowych, demontaż i montaż uszczelnień grodziowych, rozłączenie i ponowne połączenie rurociągów olejowych systemu sterowania „LIPS”, zdanie w działaniu. Nowe uszczelnienia grodziowe dostarczy Wykonawca |  |  |
|  | 7) Wysunięcie wałów śrubowych z pochwy. Oczyszczenie z nalotów korozyjnych czopów wałów, oględziny czopów wałów przez przedstawiciela PRS, usunięcie możliwych rys, wżerów, ponowny montaż wałów |  |  |
|  | 9) Demontaż uszczelnienia łożyska rufowego MK2-M355 i łożyska dziobowego MK2-M300 wałów LB i PB. Montaż nowych uszczelnień. Uszczelnienia dostarcza Wykonawca. |  |  |
|  | 10) W przypadku stwierdzenia nadmiernego zużycia : wykonać, dostarczyć i zamontować nowe łożyska pochwy linii wałów THORDON (Ø 320 mm, L=700 mm x 2 oraz Ø 270 mm, L=700 mm x 2 ). | WARUNKOWO |  |
|  | 11) Legalizacja tulei nierdzewnej Simplex szt. 4. |  |  |
|  | 12) Montaż, zalanie olejem, sprawdzenie szczelności uszczelnienia pochwy wałów śrubowych. Olej do pochwy linii wałów, Thore Lube, dostarcza Wykonawca. |  |  |
|  | 13) Zalanie olejem systemu sterowania „LIPS”, odpowietrzenie, próby szczelności systemu, śrub napędowych oraz sprawdzenie poprawności wychyleń płatów. Olej dostarcza Wykonawca. |  |  |
| 13 | Wały pośrednie szt. 2 |  |  |
|  | 1) Demontaż pokryw łożysk wałów pośrednich szt. 4, po sprawdzeniu przez PRS, montaż. |  |  |
|  | 2) Sprawdzenie mocowania łożysk do fundamentu; |  |  |
|  | 3) Przygotować łożyska oporowe do szczegółowego sprawdzenia przez przedstawiciela PRS. Wykonać pomiar luzu poosiowego łożysk oporowych wałów. |  |  |
|  | 4) Warunkowo wymiana łożysk oporowych na wniosek przedstawiciela PRS . Łożyska oporowe umieszczone są w przekładniach głównych co powoduje wykonanie oprzyrządowania do pomiarów. | WARUNKOWO |  |
|  | 5) Wykonanie próby szczelności oraz pomiarów luzów dysz Corta. Wykonanie prac w zależności od wyników weryfikacji i zaleceń PRS. Montaż. Zdanie PRS i załodze. |  |  |
| 14 | Montaż linii wałów, uzupełnienie olejów w sterach i śrubach napędowych, zgodnie z obowiązującą technologią pod nadzorem przedstawiciela PRS. Prace zdać PRS i Zamawiającemu. |  |  |
| 15 | Armatura denna i burtowa |  |  |
|  | 1) Demontaż armatury, remont zaworów, próby szczelności i ciśnieniowe, zdanie prac przedstawicielowi PRS, montaż zaworów zgodnie z technologią i dobrą praktyką morską. |  |  |
|  | 2) Konieczność demontażu i ponownego montażu niektórych rurociągów tzw. prace towarzyszące, dostępu. |  |  |
|  | 3) kingston wysoki zawór bf | ø 250 szt.1 |  |
|  | 3) kingston burtowy zawór bf | ø 250 szt.1 |  |
|  | 4) kingston pompy p-poż. PB, zawór bf | ø 400 szt.1 |  |
|  | 5) kingston pompy p-poż. LB, zawór bf | ø 400 szt.1 |  |
|  | 6) kingston pompy p-poż., zawór bf | ø 100 szt.1 |  |
|  | 7) kingston pompy piany zawór bf | ø 250 szt.1 |  |
|  | 8) odlot wody chłodzącej SG P i LB zawór bf | ø 150 szt.1 |  |
|  | 9) odlot wody chłodzącej SP P i LB zawór bf | ø 65 szt.1 |  |
|  | 10) odlot wody z eżektora zawór bf | ø 150 szt.1 |  |
|  | 11) odlot odciążający głównej pompy p-poż. LB zawór bf oraz weryfikacja pełnego zamknięcia/otwarcia | ø 100 szt.1 |  |
|  | 12) odlot odciążający głównej pompy p-poż. PB zawór bf | ø 100 szt.1 |  |
|  | 13) odlot separatora zawór zaporowy | ø 32 szt.1 |  |
|  | 14) odlot pompy chłodzenia hydrauliki i klimatu zawór bf | ø 100 szt.1 |  |
|  | 15) odlot chłodzenia kompresora chłodni zasuwa | ø 40 szt.1 |  |
|  | 16) odlot pompy fekalii | ø 50 szt.1 |  |
|  | 17) odlot pomp balastowych P i LB | ø 100 szt.2 |  |
|  | 18) system wody morskiej zawór bf | ø 150 szt.6 |  |
|  | 19) system wody morskiej zawór bf | ø 100 szt.1 |  |
|  | 20) system chłodzenia agregatów zasuwa | ø 50 szt.4 |  |
| 16 | Ster strumieniowy, szt. 1 produkcji FLENDER ATB – LOHER. |  |  |
|  | 1) Demontaż krat, sprawdzenie poziomu oleju. |  |  |
|  | 2) Wymiana uszczelnień w przypadku stwierdzenia nieszczelności, dostarcza Wykonawca; | WARUNKOWO |  |
|  | 3) Naprawa płatów śruby steru strumieniowego (pęknięcia, ubytki w płatach śruby). Prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela PRS. Montaż. |  |  |
|  | 4) Prace zdać przedstawicielowi PRS i Zamawiającemu. |  |  |
| 17 | Komory łańcuchowe: |  |  |
|  | 1) Czyszczenie w miejscach ubytku powłoki malarskiej; |  |  |
|  | 2) Malowanie komory łańcuchowej, decyzja po wydokowaniu. Zakres prac po uzyskaniu opinii przedstawiciela PRS. Koszt zakupu i dostawy farby oraz nadzoru podczas malowania pokrywa Wykonawca |  |  |
| III | PRACE POKŁADOWE |  |  |
| 1 | Zbiorniki wody słodkiej szt. 2, V=36 m³ i V= 60 m³, wysokość zbiorników – 4m; |  |  |
|  | 1) Otworzyć włazy zbiorników, wyczyścić zbiorniki, usunąć odstające płaty farby i ślady korozji, oczyścić powierzchni zbiorników; |  |  |
|  | 2) Dwukrotnie pomalować całe zbiorniki. Farbę dostarcza Wykonawca; |  |  |
|  | 3) Chlorowanie i płukanie zbiorników oraz wykonanie badania próbek wody w uprawnionej instytucji – (np. „Sanepid”); |  |  |
|  | 4) Wymiana uszczelnień pod włazem. Montaż włazu. |  |  |
| 2 | Pozostałe zbiorniki, czyszczenie i malowanie w miejscach ubytku powłoki malarskiej, według zaleceń przedstawiciela PRS. Sprawdzenie i kalibracja systemu pomiaru stanu płynów zbiorników. | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Balastowe, zakres prac wg. zaleceń PRS |  |  |
|  | a. Otworzyć właz, sprawdzić, czyszczenie ubytków i malowanie, zdać przedstawicielowi PRS i Zamawiającemu; |  |  |
|  | b. Wymiana uszczelek pod włazami. Montaż włazów. |  |  |
|  | 2) Fekaliów (balastowy nr 2 LB), zakres prac wg. zaleceń PRS: |  |  |
|  | a. Otworzyć właz, czyszczenie i malowanie zbiornika w miejscach ubytku powłoki malarskiej. Prace zdać przedstawicielowi PRS. |  |  |
|  | b. Wymiana uszczelek pod włazem. Montaż włazu. |  |  |
|  | 3) Paliwowe, zakres prac wg. zaleceń PRS: |  |  |
|  | a. Otworzyć włazy, sprawdzenie stanu zbiorników w obecności przedstawiciela PRS. Czyszczenie i malowanie ubytków w powłoce malarskiej. |  |  |
|  | b. Wymienić uszczelki. Montaż włazów. |  |  |
|  | 4) Recovery, zakres prac wg. zaleceń PRS: |  |  |
|  | a. Otworzyć włazy, sprawdzić stan zbiorników w obecności przedstawiciela PRS. Czyszczenie i malowanie ubytków w powłoce malarskiej; |  |  |
|  | b. Wymienić uszczelki. Montaż włazów. |  |  |
| 3 | Żurawiki łodziowe typu D-RT.40 szt. 2. Dostarczyć i rozmieścić ciężary przeprowadzić próby pod obciążenie w obecności przedstawiciela PRS. | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Warunkowo. Próba statyczna: szalupa – 2020 kg; |  |  |
|  | 2) Warunkowo. Próba dynamiczna: szalupa – 2020 plus 1586 kg dodatkowe obciążenie; |  |  |
|  | 3) Wymiana lin wraz z pracami towarzyszącymi. |  |  |
|  | 4) Sprawdzenie stanu powłok kadłubów szalu, ewentualna naprawa |  |  |
| 4 | Żuraw pokładowy typu HEILA HMR 125/15-2S – 12 | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Przegląd i sprawdzenie siłownika hydraulicznego podnoszenia ramienia oraz siłownika hydraulicznego wysięgu; W przypadku stwierdzenia nieszczelności, po konsultacjach z PRS i Zamawiającym, wymienić siłownik hydraulicznego wysięgu wraz z pracami towarzyszącymi. Sprawdzenie regulatora hydraulicznego |  |  |
|  | 2) Sprawdzenie szczelności instalacji hydraulicznej. Warunkowo wymiana nieszczelnych elementów połączeń i przewodów elastycznych szt. 5; |  |  |
|  | 3) Remont kabiny, usunięcie jej nieszczelności ( opcjonalnie wymiana na nową obudowę kabiny po przedstawieniu Zamawiającemu analizy kosztów) operatora żurawia: wymiana dachu kabiny, wymiana szyb okiennych kabiny, wymiana w całości wycieraczki szyby przedniej kabiny; |  |  |
|  | 4) Montaż wagi (hakowa) podnoszonego ciężaru; |  |  |
|  | 5) Próba dźwigu, zdanie w działaniu przedstawicielowi PRS i załodze. |  |  |
| 5 | Żuraw pokładowy DOR 1,7 / 2,8 T | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Przegląd instalacji hydraulicznej. Warunkowo wymiana siłownika podnoszenia ramienia oraz nieszczelnych połączeń i przewodów elastycznych, szt. 5. Próba żurawika i zdanie w działaniu przedstawicielowi PRS i Zamawiającemu. |  |  |
| 6 | Łódź robocza: | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Naprawa, wymiana odcinka ok. 10 m odbojnicy w rejonie dziobu PB i LB; |  |  |
|  | 2) Sprawdzenie instalacji paliwowej, elektrycznej, powietrznej i chłodzenia silnika. Usunąć nieszczelności poprzez wymianę nieszczelnych odcinków instalacji ok. 5 m i zaworów szt. 3. Naprawa zwalniaków haka holowniczego. Atestacja zawiesi łodzi. Wymiana cięgieł układu sterowania łodzi i ich regulacja. Malowanie kadłuba łodzi roboczej wraz z napisami i oznakowaniem. |  |  |
|  | 3) Wykonać sprawdzenie i regulację silnika. Przeprowadzenie prób na wodzie w obecności przedstawiciela PRS i Zamawiającego. |  |  |
|  | 4) Warunkowo: wymiana w całości instalacji elektrycznej, paliwowej, powietrznej i chłodzenia silnika . Zdemontować silnik, wymienić wtryskiwacze, pierścienie uszczelniające na tłokach, łożyska wału korbowego i korbowodów oraz uszczelnienia bloku silnika. Wykonać regulację silnika. Wymienić uszczelnienia linii wałów. Prace zdać przedstawicielowi PRS i Zamawiającemu | WARUNKOWO |  |
| 7 | Maszt główny statku: |  |  |
|  | 1) Sprawdzić stan instalacji elektrycznej, punktów świetlnych, wymienić uszkodzone tory kablowe świateł nawigacyjnych. Demontaż zbędnych torów kablowych szt. 9. Po uzgodnieniu z Zamawiającym |  |  |
|  | 2) Wykonać czyszczenie i malowanie masztu głównego. Koszt zakupu i dostawy farby oraz nadzoru podczas malowania pokrywa Wykonawca. |  |  |
|  | 3) Prace zdać przedstawicielowi PRS i Zamawiającego. |  |  |
| 8 | Maszt dziobowy |  |  |
|  | 1) W oparciu o weryfikacje rozmieszczenia anten (wymiana panelu łączności GMDSS) określić nowe założenia konstrukcyjne oraz okablowania (anteny. Oświetlenie, tyfon). | WARUNKOWO |  |
|  | 2) Sprawdzić stan instalacji elektrycznej, punktu świetlnego. Warunkowo wymienić tor kablowy szt.1 ok. 15 m; | WARUNKOWO |  |
|  | 3) Wykonać czyszczenie i malowanie masztu dziobowego. Koszt zakupu i dostawy farby oraz nadzoru podczas malowania pokrywa Wykonawca; |  |  |
|  | 4) Wymienić wanty na nowe, lina stalowa Ø 8 mm, długość ok. 30 m. |  |  |
| 9 | Warunkowo naprawa odbijaczy na obłach kadłuba PB i LB: | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Wymiana uszkodzonych elementów na nowe o powierzchni ok. 20 m²; |  |  |
|  | 2) Malowanie naprawianych powierzchni. |  |  |
| 10 | Instalacja pożarowa na pokładzie i pomieszczeniach statku: | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Przegląd instalacji wraz z zaworami hydrantowymi i odcinającymi poszczególne sekcje |  |  |
|  | 2) Wymiana przyłączy na hydrantach instalacji pożarowej z Ø 65 na Ø 52, szt. 19; |  |  |
|  | 3) Sprawdzenie w działaniu instalacji pożarowej na statku w obecności przedstawiciela PRS i Zamawiającemu; |  |  |
|  | 4) Wykonanie w uzgodnieniu z PRS nowego „Fireplan” szt. 6. statku z aktualnym rozmieszczeniem pomieszczeń i środków ratunkowych i sprzętu ppoż. |  |  |
| 11 | Skreślono - ZMIANA SIWZ nr 1, podstawa: art. 38 ust. 4 ustawy pzp. |
| 12 | Furty burtowe systemu LAMOR: |  |  |
|  | 1) Demontaż furt, transport na warsztat, czyszczenie, malowanie oraz wymian w całości uszczelnień na nowe i bardziej elastyczne; Przyspawanie wewnątrz komory i na wewnętrznej stronie furt uchwytów do ręcznego (awaryjnego) ich zamykania oraz jako dodatkowe zabezpieczenie przed ich otwarciem w morzu; |  |  |
|  | 2) Przegląd i pomiary luzów sworzni i rygli. Czyszczenie i malowanie. Wymiana na nowe gdy ich stan techniczny pozwala na dalsze użytkowanie lub w przypadku nadmiernego zużycia. Regulacja zaworów progowych (relief valves). |  |  |
|  | 3) Montaż furt na statku, sprawdzenie szczelności, zdanie w działaniu przedstawicielowi PRS i załodze. |  |  |
| 13 | Klapy pokładowe systemu LAMOR: | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Demontaż, transport na warsztat, czyszczenie, malowanie; |  |  |
|  | 2) Przegląd stanu technicznego instalacji hydraulicznej, siłowników, zaworów. |  |  |
|  | 3) Kontrola szczelności klap sprawdzenie (wymiana) zawiasów i zamknięć. Regulacja zamykania i otwierania pokryw. |  |  |
| 14 | Kabestany, szt. 2: |  |  |
|  | 1) Demontaż pokryw; |  |  |
|  | 2) Przegląd przekładni i łożysk w obecności przedstawiciela PRS, oddanie oleju do analizy, wymiana oleju w przypadku zaniżonych jego parametrów. Wymiana elementów ciernych i łożysk; |  |  |
|  | 3) Weryfikacja sterowników (manetek) 2 szt. |  |  |
|  | 4) Montaż i zdanie w działaniu PRS i Zamawiającemu. |  |  |
| 15 | Wciągarka kotwiczno – cumownicza |  |  |
|  | 1) Przegląd mechanizmów windy wykonać w obecności przedstawiciela PRS. |  |  |
|  | 2) Demontaż szczęk hamulca ręcznego, sworzni oraz wymiana okładzin ciernych, łożysk i sworzni |  |  |
|  | 3) Montaż, próby w działaniu w obecności przedstawiciela PRS. |  |  |
| 16 | Winda holownicza |  |  |
|  | 1) Przegląd windy holowniczej w obecności przedstawiciela PRS; |  |  |
|  | 2) Analiza oleju z przekładni windy. |  |  |
|  | 3) Wymiana oleju ,w przypadku negatywnego wyniku analizy, w przekładni windy holowniczej – ok. 750 L. |  |  |
|  | 4) Sprawdzenie windy w działaniu (próby uciągu) - Zdać w działaniu przedstawicielowi PRS i Zamawiającemu. |  |  |
| 17 | Hak holowniczy - próba pod obciążeniem – wykonać z udziałem przedstawiciela PRS i zamawiającego. | WARUNKOWO |  |
| 18 | Instalacja klimatyzacji i wentylacji: | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Przegląd i czyszczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji |  |  |
|  | 2) Czyszczenie szaf klimatyzacji; wymiana wkładów wygłuszająco-filtrujących |  |  |
|  | 3) Sprawdzenie silników elektrycznych i kół pasowych wentylatora. Wymiana pasków; |  |  |
|  | 4) Prace zdać PRS i Zamawiającemu. |  |  |
| 19 | Wymienić na nowe panele sufitowe na mostku: | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Demontaż paneli sufitowych na mostku, zamontować nowe matowe (antyrefleksyjne), ok. 80 m²; |  |  |
|  | 2) Zdemontowane panele sufitowe przekazać Zamawiającemu. |  |  |
| IV | DZIAŁ MASZYNOWY |  |  |
| 1 | Silniki główne DEUTZ SBV 12M 628, 2 x 1920 kW – ok. 9 000 godzin; |  |  |
|  | 1) Zdemontować pompy paliwowe wysokiego ciśnienia silników głównych szt. 8: transport na stanowisko diagnostyczne, sprawdzenie usunięcie niesprawności, regulacja pomp. Montaż na silnikach, sprawdzenie parametrów pracy silników głównych po zamontowaniu pomp paliwa wysokiego ciśnienia; |  |  |
|  | 2) Demontaż zaworów bezpieczeństwa głowic, 2 x 12 szt. przegląd, ciśnieniowa próba działania, montaż |  |  |
|  | 3) Przegląd instalacji chłodzenia i olejowej SG. Chłodnice olejowe szt. 2 i wodne szt. 2. |  |  |
|  | a) zdać wodę z instalacji i zbiorników wody chłodzącej; |  |  |
|  | b) demontaż chłodnic, transport na warsztat. czyszczenie, naprawa, sprawdzenie szczelności w obecności przedstawiciela PRS i Zamawiającego. Montaż chłodnic na statku |  |  |
|  | 4) Tłumiki drgań szt.2 – demontaż z wałów, transport na warsztat, całkowity demontaż i weryfikacja poszczególnych części tłumików, ponowny montaż, transport i montaż na wałach SG LB i PB. Producent silników DEUTZ zaleca aby powyższe czynności zostały wykonane przez autoryzowany serwis DEUTZ. |  |  |
|  | 5) Regulacja luzów zaworowych rozrządu na silnikach głównych. Całość prac dotyczących silników głównych zdać w działaniu PRS i Zamawiającemu; |  |  |
|  | 6) Modernizacja EMS CAMOS 6809, system monitoringu pracy siłowni w oparciu istniejącą instalację i czujniki: |  |  |
|  | a) Opracowanie dokumentacji technicznej do wymiany elementów systemu, zatwierdzenie dokumentacji przez PRS; |  |  |
|  | b) Wymiana elementów systemu na nowe, podłączenie do istniejącej instalacji statkowej, przekazanie dokumentacji, |  |  |
|  | c) Zdanie systemu w działaniu. |  |  |
|  | 7) Instalacja powietrza rozruchowego silników głównych: |  |  |
|  | a) Sprawdzenie i przegląd elementów instalacji; |  |  |
|  | b) Sprawdzenie szczelności, reduktorów i zaworów powietrza instalacji rozruchowej silników; |  |  |
|  | 8) Regulatory obrotów SG, przegląd i regulacja: | WARUNKOWO |  |
|  | a) sprawdzić poprawność działania odczytu z czujników pomiaru obrotów oraz ich wpływu na wzajemne wskazania . W przypadku błędnych wskazań, wymienić na nowe, montaż i regulacja. |  |  |
|  | 9) Regulacja przetworników i czujników sygnału temperatury SG, szt. 4 |  |  |
|  | 10) Regulacja przetworników i czujników ciśnienia SG, szt. 4. |  |  |
|  | 11) Regulacja wskaźników zanieczyszczenia filtrów paliwa, szt. 4. |  |  |
|  | 12) W przypadku braku możliwości regulacji przetworników i wskaźników, wymienić na nowe, 12 szt |  |  |
|  | a) Montaż na statku, sprawdzenia w działaniu. |  |  |
| 2 | Przekładnie silników głównych: |  |  |
|  | 1) Demontaż przekładni, oględziny, pomiary luzów w stanie otwartym na zlecenie i z udziałem inspektora PRS. Wykonanie naprawy na podstawie stwierdzonych usterek. Montaż po akceptacji PRS. |  |  |
| 3 | Skreślono - ZMIANA SIWZ nr 1, podstawa: art. 38 ust. 4 ustawy pzp. |
| 4 | AMOT zawory termostatyczne szt. 4, demontaż, przegląd i regulacja . Montaż na statku na instalacji chłodzenia silników głównych. |  |  |
| 5 | Warunkowo silniki zespołów prądotwórczych DEUTZ TBD 234 V8, 2 x 257 kW, ok. 9 500 godz. przegląd silników, sprawdzenie parametrów pracy; | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Wymiana końcówek wtryskiwaczy, regulacja luzów zaworowych ; |  |  |
| 6 | Prądnice: | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Demontaż pokryw, czyszczenie; |  |  |
|  | 2) Sprawdzenie połączeń i podstawowych elementów urządzenia oraz pomiary rezystancji uzwojeń. Prace zdać przedstawicielowi PRS i Zamawiającego; |  |  |
|  | 3) Montaż pokryw, sprawdzenie w działaniu. |  |  |
| 7 | Kocioł pomocniczy firmy KONUS-KESSEL KV0,315/50Q=465 Kw, tmax=1800C, czynnik grzewczy w systemie - olej.. |  |  |
|  | 1) Odłączyć rurociągi i przewody od palnika, zdemontować palnik, wyczyścić część ogniową, przedstawić do przeglądu PRS, zamontować. Olej grzewczy zdać do analizy. |  |  |
|  | 2) Próba szczelności i wytrzymałości kotła ciśnieniem równym – 1,2 ciśnienia roboczego. |  |  |
|  | 3) Czyszczenie przewodu kominowego kotła o długości 14m, Ø 280mm. |  |  |
|  | 4) Kocioł zdać w działaniu przedstawicielowi PRS i Zamawiającemu. |  |  |
| 8 | Odolejacz typ SKIT S5,0 o max. Wydajności 5m3/h. | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Zdemontować armaturę z pokrywy, odłączyć i wymontować grzałki, zdjąć pokrywę, wymienić wkład filtrujący, zmontować, sprawdzić w działaniu, pobrać próbkę wody i określić laboratoryjnie stopień czystości. |  |  |
|  | 2) Kalibracja miernika typu "DECMA” odolejacza. |  |  |
|  | 3) Montaż, zdać przedstawicielowi PRS i Zamawiającemu. |  |  |
| 9 | Przegląd sprężarek powietrza: wykonać przegląd, wymianę niesprawnych elementów (zaworów) oraz ustawienie zaworów bezpieczeństwa na sprężarkach: powietrza startowego Pr=3,0MPa; powietrza zasilającego Pr=1,5MPa; systemu nurkowego Pr=20,0MPa: |  |  |
|  | 1) Demontaż głowic sprężarek, weryfikacja głowic, pierścieni uszczelniających, zaworów w obecności przedstawiciela PRS. Wymiana uszkodzonych elementów; | WARUNKOWO |  |
|  | 2) Wymienić na nowe pierścienie uszczelniające na wszystkich stopniach sprężania, wymiana łożysk, wymiana zaworów ssąco-tłoczących; | WARUNKOWO |  |
|  | 3) Demontaż, naprawa i regulacja zaworu bezpieczeństwa i zaworów odcinających na instalacji. | WARUNKOWO |  |
|  | 4) Montaż sprężarki, zdać w działaniu przedstawicielowi PRS i Zamawiającemu. | WARUNKOWO |  |
| 10 | Zbiorniki sprężonego powietrza, 2 x 250 L i 1 x 2000 L: |  |  |
|  | 1) Demontaż głowic zbiorników wraz z armaturą; |  |  |
|  | 2) Przegląd głowicy, zaworów bezpieczeństwa i armatury, zakup nowej w przypadku gdy koszt naprawy będzie wyższy od zakupu nowych. Regulacja zaworów bezpieczeństwa. |  |  |
|  | 3) Demontaż zbiorników, transport na warsztat, czyszczenie, przedstawienie do rewizji inspektorowi PRS, konserwacja części w wewnętrznej i zewnętrznej; |  |  |
|  | 4) Malowanie, wymiana wszystkich uszczelek na nowe. Transport na statek. |  |  |
|  | 5) Montaż, zdać w działaniu przedstawicielowi PRS i zamawiającemu. Napełnić system czynnikiem roboczym. |  |  |
| 11 | Przegląd prądnic wałowych w stanie otwartym w obecności przedstawiciela PRS. | WARUNKOWO |  |
| 12 | Instalacje rurociągów: |  |  |
|  | 1) Przegląd ogólny rurociągów instalacji zenzowej, przelewowej i odpowietrzającej (demontaż wszystkich głowic odpowietrzających na pokładzie); |  |  |
|  | 2) Przegląd instalacji balastowej, wody chłodzącej, parowej, paliwowej, oleju smarowego i hydraulicznej; |  |  |
|  | 3) Próby hydrauliczne wężownic grzewczych w zbiornikach; |  |  |
| 13 | Kanał wentylacyjny przy wentylatorze. |  |  |
|  | Wykonać właz rewizyjny umożliwiający wymianę wełny wygłuszająco - filtrującej. Pomieszczenie klimatu wg wskazania Zamawiającego |  |  |
| 14 | Przegląd wymienników ciepła, próba hydrauliczna wg. zaleceń PRS.. | WARUNKOWO |  |
| 15 | Przegląd automatyki sterowania siłownią. Przeprowadzić sprawdzenie i regulację nastaw czujników układu automatyki. Przegląd i regulacja automatyki śruby nastawnej LIPS, wymiana uszkodzonych elementów. | WARUNKOWO |  |
| 16 | Przegląd przyrządów kontrolnych i pomiarowych, określić ich stan oraz prawidłowość wskazań. Uszkodzone wymienić na nowe w porozumieniu z Zamawiającym. | WARUNKOWO |  |
| 17 | Skreślono - ZMIANA SIWZ nr 1, podstawa: art. 38 ust. 4 ustawy pzp. |
| 18 | Analiza oleju w przekładniach urządzeń statkowych. wymiana na nowy w przypadku negatywnego wyniku analizy. | WARUNKOWO |  |
| 19 | Sprawdzenie i kalibracja czujników systemu pomiarowego stanu napełnienia zbiorników: paliwowych (4), balastowych (13), wody słodkiej (2) i recovery (7) na statku; |  |  |
| 20 | Przegląd, regulacja (wymiana oprogramowania ) systemu sterowania zespołu hydraulicznego zasilającego dźwig, żurawik, windy (brak oprogramowania do systemu sterowania); |  |  |
| 21 | Tablice rozdzielcze :przegląd i czyszczenie Tablic Rozdzielczych, sprawdzić wszystkie połączenia szyn i kabli, luźne śruby dokręcić. Przeprowadzić test poprawności działania nastaw zabezpieczeń wyłączników głównych prądnic: | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Główna tablica rozdzielcza MITSUBISHI AE 1000 – SE szt. 2; |  |  |
|  | 2) Główna tablica rozdzielcza MITSUBISHI NF 630 SE – ETR – 4P szt. 2; |  |  |
|  | 3) Awaryjna tablica rozdzielcza MITSUBISHI NF 250 – 4P szt. 1. Przeprowadzić test poprawności działania nastaw zabezpieczeń wyłącznika głównego prądnicy |  |  |
| 22 | Wirówka paliwa szt. 1: |  |  |
|  | 1) Demontaż wirówki na statku, sprawdzenie luzów, czyszczenie, wymiana uszczelnień, w przypadku stwierdzenia nadmiernych luzów na łożyskach – transport na warsztat; |  |  |
|  | 2) Warunkowo, wymiana łożysk i uszczelnień, montaż oraz próby z udziałem przedstawiciela PRS i Zamawiającego. |  |  |
|  | 3) Montaż wirówki, przeprowadzić próbę i regulację wirówki oraz panelu sterowania, zdać w działaniu. |  |  |
| 23 | Wirówka oleju szt. 2: | WARUNKOWO |  |
|  | 1) Demontaż wirówek na statku, sprawdzenie luzów, czyszczenie, wymiana uszczelnień, w przypadku stwierdzenia nadmiernych luzów na łożyskach – transport na warsztat; |  |  |
|  | 2) Warunkowo, wymiana łożysk i uszczelnień, montaż oraz próby z udziałem przedstawiciela PRS i Zamawiającego. |  |  |
|  | 3) Montaż wirówek, przeprowadzić próby i regulację wirówek oraz panelu sterowania, zdać w działaniu. |  |  |
| 24 | Wytwornica pary |  |  |
|  | 1) Przeniesienie stacji uzdatniania wody (do wytwornicy pary) z pomieszczenia windy holowniczej do pomieszczenia sprężarek (mag. Ppoż.). Wykonanie podestu, podłączenie do wody, wyprowadzenie odpływu wody na zewnątrz, montaż dodatkowego c.o., ewentualne docieplenie pomieszczenia. |  |  |
| 25 | Czyszczenie zenz, przygotowanie statku do przekazania załodze |  |  |
| V | WYPOSAŻENIE RADIOWE I NAWIGACYJNE |  |  |
| 1 | Modernizacja instalacji i anten RTV |  |  |
| 2 | Rozgłośnia statkowa wymiana po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zakres prac przy wymianie rozgłośni: -demontaż istniejących urządzeń rozgłośni okrętowej, panelu sterującego oraz podstacji (16 szt.); - demontaż istniejących wzmacniaczy(4 szt. LM-LV60) oraz paneli mikrofonowych w pulpicie dziobowym oraz rufowym; - montaż panelu sterującego nowej rozgłośni w pulpicie rufowym - montaż dodatkowego mikrofonu i głośnika w pulpicie dziobowym - montaż nowych podstacji rozgłośni oraz wzmacniacza PA; - podłączenie istniejących głośników PA na korytarzach; - uruchomienie i zdanie systemu w działaniu. Szczegółowy zakres prac: - zasilanie systemu ( rozgłośni okrętowej oraz wzmacniacza PA ) z dwóch źródeł: 24VDC oraz 230VAC - rozgłośnia musi zapewniać obsługę minimum 16 linii rozgłośni ( komunikacja dwustronna) oraz minimum 1 linię na głośniki na korytarzach ( komunikacja w jedną stronę ) - należy odtworzyć istniejące podstacje rozgłośni w tym: 4 podstacje w strefach EX - głośnik 15W, przycisk wywołania 7 podstacji na pokładach otwartych oraz w pomieszczeniach roboczych - głośnik 15 W, przycisk wywołania ( głośniki IP67 lub IP68 ) 2 podstacje w pomieszczeniach maszynowych - głośnik 15W, przycisk wywołania, zestaw nagłowny z ochronnikiem słuchu, wyjście na sygnalizację zewnętrzną 3 podstacje w pomieszczeniach mieszkalnych - łączna moc wyjściowa wzmacniaczy rozgłośni musi być równa lub większa zainstalowanej mocy głośników rozgłośni - moc przeznaczona na nagłośnienie korytarzy musi być równa lub większa 120 W |  |  |
| VI | DOKUMENTACJA REMONTOWA |  |  |
|  | 1) Na bieżąco przekazywać do przedstawiciela PRS i Zamawiającemu dokumentację wykonanych pomiarów oraz weryfikacji. |  |  |
| VII | PRÓBY MORSKIE : |  |  |
|  | 1) Uzupełnienie oleju napędowego na statku. Tankowanie z barki lub zbiorników w których paliwo było przechowywane na okres remontu. |  |  |
|  | 2) Próby morskie z udziałem przedstawicieli PRS i Zamawiającego. Przewidywany czas trwania prób morskich - 12 godzin. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i PRS program prób, które potwierdzą poprawność wykonania prac remontowych i gotowość statku do eksploatacji. Uciąg na palu i windzie – próba. Próby morskie wykonywane będą w sprzyjających warunkach pogodowych. Pozytywny wynik prób morskich statku zakończony zostanie podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego. |  |  |
| RAZEM |  |

Cena w każdym z wierszy winna obejmować cenę wykonania całości prac objętych treścią wiersza.

UWAGA! : W wycenie należy uwzględnić wyjaśnienia Zamawiającego zawarte w piśmie znak: NZ-6100/03/16 z dnia 27.04.2016 r., które zostały zamieszczone na stronie www.sar.gov.pl/pl/public-order/1/state , pod nazwą postępowania w pliku do pobrania nr 4.

      - Miejsce wykonania remontu: ............................ -

      - Oferujemy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: ..................................... miesięcy ( min 6 miesięcy, okres 12 miesięcy lub więcej - 5 pkt) Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ, w tym w umowie, której wzór stanowi zał. nr 5  do SIWZ.

      - Oświadczam / Oświadczamy *), że jestem/jesteśmy związani ofertą 60 dni.

      - Oświadczam / Oświadczamy *), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty  związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia.

      - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy:

- samodzielnie*)

- przy pomocy podwykonawców, którym powierzymy wykonanie następujących części zamówienia*)

( należy wymienić zakres prac lub czynności) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Gwarantuję / Gwarantujemy *) należyte i zgodne z obowiązującymi przepisami wykonanie całości zamówienia.

      - Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy ( w tym termin wykonania oraz warunki płatności) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Zastrzegam/nie zastrzegam w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2015r., poz. 2164), w  odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ............................................................................................  .............................................................................................  i wskazuję uzasadnienie zastrzeżenia …………………………………………………………………………………

      - Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:

|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ………………………………………… |  | ………………………………………. |
|  | …………………………………………. |  | ……………………………………….. |
|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
|  | …………………………………………. |  | ………………………………………. |
|  | ………………………………………… |  | ………………………………………. |
|  | …………………………………………. |  | ……………………………………… |

      - Ofertę składam/my na ……. kolejno ponumerowanych kartach/stronach.

| ………………………… Miejscowość i data | ……………….…………………………… / Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/ |
| --- | --- |

-------------------------------

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Usługa objęta przedmiotem zamówienia jest usługą remontu statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11., o czym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 15) ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2011r nr 177, poz. 1054 z późn zm.) Tym samym w ocenie Zamawiający obowiązującą stawką podatku VAT jest stawka 0%.

W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji  w trybie art. 8 ust. 3  ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jednocześnie zabezpieczając je  zgodnie z postanowieniami SIWZ.